Pirkimo sąlygų
2 priedas

VIRTUVĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, Siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo techninės charakteristikos	Mato vnt.	Perkamas kiekis, vnt.	Vnt. kaina be PVM, Eur.	Vnt. kaina su PVM, Eur.	Suma be PVM, Eur.	Suma su PVM, Eur.
1.	Elektrinis virimo katilas	Talpa: ne mažiau kaip 160 l. Galia ne mažiau kaip 18 kW. Puodo diametras ne mažiau kaip 650 mm. Katilas turi būti paverčiamas, netiesioginio kaitinimo. Ne mažiau kaip du veikimo režimai – virimo ir temperatūros palaikymo. Įkaitinimo laikas iki 95°C ne ilgiau kaip 60 min. Komplektuojamas su vandens padavimo čiaupu. Pakeliamas dangtis su fiksacija. Mechanizmas nuo perkaitinimo. Korpusas iš nerūdijančio plieno. / Garantinis terminas-ne mažiau kaip 24 mėn.	Abat KPEM-160-O, talpa 160 ltr, el. galia 18,2kW, paverčiamas, netiesioginio kaitinimo. Elektrinis pavertimas .Garų marškinėlių temperatūra: nuo 20 °C iki 120 °C. Du veikimo rėžimai – virimo ir t palaikymo.Puodo D660 mm. Įkaitinimo laikas iki 95°C ne ilgiau kaip 60 min. Komplektuojamas su vandens padavimo čiaupu. Pakeliamas dangtis su fiksacija. Mechanizmas nuo perkaitinimo. Korpusas iš nerūdijančio plieno. / Garantinis terminas- 24 mėn.	Komplektas	1	3400,00	4114,00	3400,00	4114,00
2.	Termofikacinė krosnis su garo generatoriumi ir automatinio išsiplovimo programa	Kameros talpa ne mažiau kaip GN 1/1 – 20 vnt. Atstumai tarp GN 70 mm ±10 mm. Galia iki 30-35 kW; elektroninis valdymas. Kepimo su konvekcija ribos +30°C - +270°C; Kombinuoto režimo garų ir konvekcijos ribos +30°C - +250°C; maisto atšildymas +30°C - +160°C; Maisto ruošimas garu ribos: +30°C - +100°C; Maisto ruošimas žemos temperatūros garu ribos: +35°C - +98°C; Integruotas laikmatis iki 10 val., ne mažiau trijų kanalų temperatūros zondas, drėgmės valdymo sistema (nuo 0 iki 100%), palaikanti temperatūrą kameroje ±1°C, ne mažiau kaip 5 ventiliatoriaus greičiai, ventiliatoriaus atbulinė eiga, įmontuota kanalizacijos aušinimo sistema, ventiliuojamos krosnies durys, dvipusis durų atidarymas. Laisvų rankų uždarymo sistema; automatinis plovimas. Komplekte reikalingas nerūdijančio plieno gaubtas (su labirintiniais riebalų filtrais iš nerūdijančio plieno, įmontuotu vandens minkštintoju iki 12 l talpos) / Garantinis terminas-ne mažiau kaip 24 mėn.	Fagor APE102 .Kameros talpa GN 1/1 – 20 vnt. Atstumai tarp GN 70 mm Galia iki 31,2 kW; Liečiamas ekranas, elektroninis valdymas. Kepimo su konvekcija ribos +30°C - +270°C; Kombinuoto režimo garų ir konvekcijos ribos +30°C - +250°C; maisto atšildymas +30°C - +160°C; Maisto ruošimas garu ribos: +30°C - +100°C; Maisto ruošimas žemos temperatūros garu ribos: +35°C - +98°C; Integruotas laikmatis iki 10 val., ne mažiau trijų kanalų temperatūros zondas, drėgmės valdymo sistema (nuo 0 iki 100%), palaikanti temperatūrą kameroje ±1°C, 5 ventiliatoriaus greičiai, ventiliatoriaus atbulinė eiga, įmontuota kanalizacijos aušinimo sistema, ventiliuojamos krosnies durys, dvipusis durų atidarymas. Laisvų rankų uždarymo sistema; automatinis plovimas. Komplekte nerūdijančio plieno gaubtas (su labirintiniais riebalų filtrais iš nerūdijančio plieno, įmontuotu vandens minkštintoju 2 l talpos) / Garantinis terminas- 24 mėn.	Komplektas	1	7500,00	9075,00	7500,00	9075,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur:								10900,00	13189,00