## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Vejos pjovimo traktorius komplekte su pjovimo agregatu, šepečiu lapų, žvyro, sniego, hidrauliniu komponentu – 3 vnt.
Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos prekę.

Kuro tipas : dyzelis
Nominali galia: 17,8 kW
Cilindrų darbinis tūris: 1123 cm3
Cilindrai: ne mažiau 3 vnt.
Variklio aušinimas: skysčiu
Variklio tepimo tipas: slėginis su tepalo filtru
Peilių įjungimas: elektrinė sankaba
Transmisija: hidrostatinė
Pavaros tipas: valdoma dviem pedalais
Darbo valandų matuoklis: skaitmeninis
Stovėjimo stabdžiai: diskiniai
Svoris be pjovimo įrangos: ne mažiau 684 kg
Nenupjautos vejos apskritimo skersmuo: ne mažiau 58 cm
Pjovimo agregatas:
Pjovimo aukštis min/max: 30-112 mm
Pjovimo plotis: ne mažiau 155 cm
Pjovimo metodas: mulčiavimas/ galinis išmetimas
Pjovimo agregatas plieninis storis: ne mažiau 4,5mm (tai labai svarbu, nes sustiprintas agregatas)
Aukščio reguliavimo padėtys: ne mažiau 7
Pjovimo aukščio reguliavimas hidraulinis
Pjovimo peiliai: ne mažiau 3
Svoris: ne mažiau 163 kg.

Šluota:
Darbinis plotis: ne mažiau 120 cm
Skersmuo : ne mažiau 500 mm
Atraminiai ratukai : 2
Šluotai valdyti montuojamas hidraulinis komplektas.
Garantija: Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui datos
Su nemokamu pristatymu