Sutarties 1 priedas

GERIAMO VANDENS FILTRAVIMO APARATŲ NUOMOS IR PRIEŽIŪROS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pavadinimas	Reikalavimai
Kiekis	5 vnt.
Aparato dizainas	Šiuolaikiškas
Valdymas	Turi būti elektroninis valdymas, mygtuko paspaudimu eliminuojant papildomą lietimą ranka.
Ruošiamas vanduo	Turi turėti galimybę ruošti šaltą, kambario temperatūros ir karštą.
Filtrai ir jų keitimas	Turi turėti filtrus apsaugančius nuo mechaninių dalelių, rudžių, kalkių. / Turi būti numatytas filtrų keitimas ne rečiau kaip kas ketvirtį arba užsiteršus ir dažniau.
Filtravimas	Turi būti filtruojamas vandentiekio vanduo, be atskiro kaupimo aparate.
Šalto vandens ruošimas	Šaltas vanduo ruošiamas iš vandentiekio, filtruojamas. Turi būti galimybė momentiškai atvėsinti vandenį iki užduotos temperatūros, be atskiro kaupimo rezervuare (momentinė šaldymo sistema).
Temperatūros	Šaltam vandeniui turi būti nuo 4o +/-2o iki 11o +/- 2o C. / Karštam vandeniui nuo 90o +/- 2o C.
Pastatymas	Turi būti statomas ant žemės
Išmatavimai	Nuo 1000 ir daugiau(aukštis) mm. / Nuo 300 iki +/- 500 (plotis) mm. / Nuo 300 iki +/- 450 (gylis) mm
Techninis aptarnavimas	Tiekėjas privalo 4 kartus metuose atlikti kiekvieno aparato dezinfekciją, profilaktiką, valymą, filtrų keitimą. (įskaičiuota į kainą)

Pastabos: turi būti numatyta galimybė, per sutarties laikotarpį, esant poreikiui, padidinti nuomojamų aparatų kiekį.