Sutarties 1 priedas „Techninė specifikacija“

Kietų korpusinių baldų ir kėdžių techninė specifikacija
1. Techniniai reikalavimai baldams:
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techninis prekės apibūdinimas	Vizualinis prekės pavyzdys	Perkamas prekių keikis
Trečia pirkimo dalis
6.	Kanceliarinė spinta	Spintos matmenys turi būti 1200x425 mm, h-1874. Spintos stogelis ir dugnas gaminami iš ne mažiau 25mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės, fasadai ir šonai iš ne mažiau 18mm laminuotos medienos drožlių plokštės. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm PVC briauna, stogelis, durelės ir dugnas - 2 mm PVC briauna. Spinta turi būti su dviem varstomomis durimis, Spintos skirta kanceliarinėms lentynoms. Keturios lentynos sudalina spintą į penkias dalis. Spintos nugarėlė iš MPP plokštės. Kiekviena lentyna atlaiko 40 kg apkrovą. Spinta statoma ant reguliuojamų kojelių (5vnt.), kurių aukštis 23 mm. Durelės atidaromos su rankenėlėmis iš metalinio kvadratinio profilio (9x9mm) dažyto milteliniu būdu, rankenėlės tvirtinimo žingsnis LMDP durelėse – L-128mm. Spintos korpusas ir fasadai-durelės šviesios spalvos. Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t. y. Durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno.		1
7.	Kanceliarinė spinta su žaliuzinėmis durimis	Kanceliarinės spintos matmenys 1000x425, h-754. Spinta su žaliuzinėmis šviesios spalvos durimis, rakinama. Viduje - dvi lentynos, spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti-galima lengvai keisti lentynų aukštį. medienos drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm., spintos stogas, lentyna ir dugnas iš 25mm MDP. Visi lentynos kraštai padengiami 1 mm PVC briauna, stogelis, lentynėlė ir dugnas - 2 mm PVC briauna. Lentynos nugarėlė MPP plokštės. Kiekviena lentyna atlaiko 40 kg apkrovą. Statoma ant reguliuojamų kojelių (4vnt.), kurių aukštis 23 mm.		1
8.	Kanceliarinė spinta dokumentams.	Spintos matmenys turi būti 800x425 mm, h-1874. Turi būti uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje turi būti penkios lentynos t.y turi tilpti 5 A4 formato segtuvų eilės. Medienos drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm PVC briauna, stogelis, durelės ir dugnas - 2 mm PVC briauna. Spintos nugarėlė MPP plokštė. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. Spinta statoma ant reguliuojamų kojelių (4vnt.), kurių aukštis 23 mm. Durelės atidaromos su rankenėlėmis iš metalinio kvadratinio profilio (9x9mm) dažyto milteliu būdu, rankenėlės tvirtinimo žingsnis LMDP durelėse – L-128mm. ). Spintos korpusas , fasadai ir durelės šviesios spalvos. Varstomos durelės turi atsidaryti me mažiau 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t.y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno.		1

2. Tikslius matmenis gamintojas matuojasi pats.
3. visų baldinių plokščių ir kėdžių spalvos derinamos su užsakovu prieš patvirtinant užsakymą.
4. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (baldams)*
4.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
4.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
4.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
4.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
4.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

*Reikalavimas nustatytas vadovaujantis 2011-06-28 Aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-508 (su vėlesniais pakeitimais).