## Slide 1
valstybinių numerių atpažinimAS
eismo valdymo sistemoms

## Slide 2
Angl. Automatic Number Plate Recognition – ANPR.
Tai sistema, kuri atpažįsta automobilio valstybinius numerius ir šios informacijos pagrindu atlieka užprogramuotus veiksmus: įtraukia numerį į duomenų bazę, pakelia užtvarą, generuoja sąskaitą ir t.t.
Naujos kartos technologija naudojama įvažiavimo bei išvažiavimo kontrolei, tvarkai ir saugumui parkavimo aikštelėse palaikyti, transporto priemonių judėjimo apskaitai, parkavimui apmokestinti ir kitoms reikmėms.
AUTOMATINIS VALSTYBINIŲ NUMERIŲ ATPAŽINIMAS
Kas yra ANPR?

## Slide 3
ANPR veikimo principas susideda iš dviejų etapų: 1) automatinis transporto priemonės valstybinio numerio fiksavimas bei atpažinimas; 2) programinis algoritmas, kokius veiksmus turi atlikti sistema pagal atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį.
Kiekvienai transporto priemonei ar jų grupei gali būti nustatomos skirtingos įvažiavimo ir išvažiavimo teisės, vedama skirtinga apskaita, taikomi skirtingi apmokęstinimo principai bei tarifai.
Veikimo principas
Kaip veikia ANPR?

## Slide 4
Kaip veikia ANPR?
Transporto priemonė privažiuoja prie uždarytos užkardos. Aktyvuojama po kelio danga esanti indukcinė kilpa.
Kilpinio detektoriaus signalas aktyvina ANPR kameros atpažinimo režimą. Kamera nufotografuoja transporto priemonės valstybinį numerį.
Nuotraukos siunčiamos į lokalų ar interneto serverį atpažinimui bei vartotojo teisių nustatymui.
Jei pravažiavimas yra leidžiamas, užkarda pasikelia ir transporto priemonė įvažiuoja arba išvažiuoja

## Slide 5
ANPR sistema kontroliuoja srautus kamerų pagalba. Sistema atpažįsta lotynišką, arabišką, kinietišką, korejietišką raštą bei kirilicos simbolius. Kameros automatiškai prisitaiko prie oro ir aplinkos sąlygų.
Parkavimo aikštelių valdymas vyksta nuotoliniu būdu. Sistema fiksuoja ir pateikia informaciją apie užimtas ir laisvas parkavimo vietas, bendrą vietų skaičių, užkardas, informacinius ekranus, šviesas ir pan. Kameros transliuoja tiesiogiai. Vienas vartotojas gali valdyti net kelias parkavimo aikšteles.
Sistema registruoja įvažiavimo ir išvažiavimo momentus, išsaugo foto medžiagą duomenų bazėje, kurią paprasta ir patogu rūšiuoti pagal reikiamus rodiklius bei eksportuoti pagal poreikį.
Aukštos kokybės aptarnavimas ir sistemos galimybės leidžia stebėti ir analizuoti ilgalaikius klientus. Įdiegus sistemą, galima laisvai grupuoti duomenis, suteikti skirtingas naudojimo teises skirtingiems vartotojams, nustatyti parkavimo vietas ir parkavimo trukmę, įvesti parkavimo laiko atskaitomybę, stebėti ir analizuoti automobilių srautus, grupuoti pagal valstybinius numerius arba pagal parkavimo trukmę, grupuoti pagal tam tikrą laiko tarpą, vidutinius parkavimo laikus, parkuojamų automobilių skaičių ir pan.
Sistema naudinga ir stebint trumpalaikius klientus: fiksuojami įvažiavimo ir išvažiavimo laikai, parkavimo trukmė, galimas duomenų filtravimas pagal numerius, suteikiama galimybė sudaryti nepageidaujamų numerių sąrašą ir pan.
Sistema padeda organizuoti apmokamų parkavimo aikštelių veiklą. Galima lengvai reguliuoti skirtingus tarifus ir automobiliams taikyti skirtingus įkainius. Yra ypač patogu valdyti nuotolinę automatizuotą mokėjimo kasą. Prekybos centrams siūlomi specialūs variantai, o sąskaitos generuojamos automatiniu būdu.
Sistema įgalina sukurti reikiamą programos vartotojų skaičių, kurie turi skirtingas prieigos teises ir gali valdyti sistemą nuotoliniu būdu.
funkcionalumas
Notes: Softo funkcionalumo akcentas- lengvai suprantams, praktiškas, gerai apgalvotas, remiantis patirtimi.

## Slide 6
ANPR sistemos architektūra
Programa
„SOFTRA CLOUD 3.0“
Lokaliame serveryje
(pasiekiama internetu)
Sistemos administratorius
Apsaugos darbuotojas ar kiti teisėti naudotojai
Pardavimo vietos (POS)
Automatizuota mokėjimo kasa
Automatizuota užkarda su numerių atpažinimo kamera
Internetas
Lokalus tinklas
Lokalus tinklas
Lokalus tinklas
Ethernet / WiFi
Ethernet / WiFi
Internetas

## Slide 7
Aikštelės užimtumas.realiu laiku
Keletos aikštelių / teritorijų administravimas vienoje vartotojo sąsajoje.
Pravažiavimo įvykių žurnalas, pravažiavimo įvykio detalizacija naujame lange su foto nuotrauka.
Realaus laiko video srautas iš ANPR kamerų.
Nuotolinis rankinis kelio užtvaro atidarymas, TPVN įvedimas atvykus nežinomam automobiliui.
Aikštelės bei įvažiavimų / išvažiavimų valdymas
Programinė įranga Softra Cloud v3.0
Notes: nežinojau kas yra GUI trumpinys paskutinėje pastraipoje